## Slide 1
汇报人：
2026年5月25日
航道疏浚技术成果汇报科技服务
武汉理工大学
Notes: 尊敬的各位专家，大家上午好！下面由我汇报：。。。

## Slide 2
汇 报 内 容
1
船舶与海洋工程
Notes: 尊敬的各位专家，大家上午好！下面由我汇报：。。。

## Slide 3
1、船舶与海洋工程

## Slide 4
电动船储能电池
电动船储能电站/电池热失控及燃爆防控
危险化学品等运输物
危险化学品储罐火灾安全防控
煤炭/石油/天然气等运输物火灾安全防控
5.1 船舶及航道构筑物智慧消防关键技术
船舶及航道构筑物
典型船型特殊消防系统设计
升船机/船cv闸通航等消防安全与应急救援
技术需求背景

## Slide 5
火灾智慧识别与大数据应急响应技术
高精度火灾态势预测技术
新能源及储能火灾安全防控技术
多相灭火介质高效抑火技术
主要内容与关键技术

## Slide 6
舰船智慧消防系统设计
cv
锂电池热失控及抑火技术应用
cv
工程尺度电气设施高效灭火技术应用
舰船火灾态势预测
成果与应用

## Slide 7
万元
技术需求背景
运输船舶交通事故数量不断攀升 ，经济损失巨大 ，提升航运安全刻不容缓
2021年3月 ， 由于驾驶人员疏忽 ， “长赐号”货轮在苏伊士运河搁浅 ， 船头顶
住运河东岸 ， 船尾抵在西岸 ， 造成河道堵塞近一周 ， 共有450艘船只被堵在苏伊士运河 ， 造成重大影响 ，是苏伊士运河150多年历史上最严重的事故。
3.4 船舶智能运动控制系统
2017-2022年运输船舶交通事故统计
237
196
176
155 153
137 138 129
103
50
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
事故数 死亡失踪人数
大部分事故由人为因素造成 ， 智能船舶作为解决航运安全的关键 ， 转型迫在眉睫
数量
250
200
150
100
196
190
88

## Slide 8
三峡新通道
水文气象
障碍物
数据融合
环境重构
航行条件
目标识别
智能感知
操纵预报、 控制模型
航向控制
航速控制
智能运动控制
多物理场耦合决策模型
避碰决策
航线规划
航行自主决策
船舶航行信息智能感知技术
船 舶 航 行 自 主 决 策 及 智 能 控 制 技术
船 岸 一 体 化 网 络 通 信 保 障 技 术
船岸通信系统
降低延迟
提高稳定
主要内容与关键技术
网络安全保障

## Slide 9
成果与应用
研发智能驾驶集成系统、 拖轮智能航行系统、 多款船舶自主航行及协同控制等系列智能运动控制技术产品 ， 并成功应用于多艘船舶。
拖轮智能航行系统
智能驾驶集成系统
船舶自主协同控制系统

## Slide 10
船闸的核心设备 ， 如闸门启闭机、
液压系统、 缆车导向系统、 止水装置等关键部件的运行状态（如振动、 液压、 温度、 位移等） 的在线监测与故障智能诊断 ， 提高设备的可靠性 ， 降低维护成本，
从而保证设备的连续可靠运行。
2.4 基于工业互联网的船闸机设备故障预警和诊断系统
技术需求背景

## Slide 11
主要内容与关键技术
稳定可靠的工业物联网数据采集平台
智能精准的设备故障预警模型
完善有效的故障诊断知识库
可视可知的设备画像应用
国产化专业的工业软件产品和工业互联网平台

## Slide 12
大型船闸、 水利工程的设备监测和维护
已应用于大渡河流域水电、 广西桂冠电力水电等水利水电工程
成果与应用
大渡河水电
桂冠水电

## Slide 13
风浅水岸壁船闸航道非线性船组水动力预报系统
u风、浅水岸壁船组流场预报与流速检测
u复杂船闸航道泥沙堆积环境下船舶水动力预估
u系缆力、船组运动响应预报
u船舶兴波对航道岸壁影响评估
u全尺度船组阻力预报
u复杂航道泥沙堆积流态预报
3.1 风、 浅水、 岸壁以及船闸航道非线性船组水动力预报系统
技术需求背景
浅水效应-岸壁效应-船间效应运动响应预报与流场检测
船组、岸壁、假底试验装置架构

## Slide 14
主要内容与关键技术
复杂航道泥沙堆积多相流CFD-DEM数学模型
考虑浅水、 岸壁、 船间效应的船组水动力和下沉量试验测量技术
复杂船闸航道限制域非线性船舶运动智能预报技术
限制域系缆力、 粘势流/二因次船模-实船阻力切换技术
船舶运动智能预报架构
分域双数学模型

## Slide 15
五船试验与双数学模型数值结果对比 限制域多船舶试验平台 | 
船模阻力 | 河牛 1/N | 河牛 2/N | 河牛 3/N | 河牛 4/N | 智能工作船
EFD | 1.37 | 1.48 | 1.44 | 1.76 | 0.23
CFD（双数学模 型） | 1.20 | 1.21 | 1.57 | 1.58 | 0.20
误差/% | 12.41 | 18.24 | -9.03 | 10.11 | 13.04
LES结果
出版《船舶进出限制水域水动力与智能助航》
限制域多船舶试验测量技术
双数学模型预报
双数学模型在总体方面体现卓越性能（如高效、高精度与高稳定）
成果与应用

## Slide 16
2.11 基于数据-机理混合驱动的绞吸式挖泥船智能疏浚决策支持系统
“推进装备技术升级 。推广新能源 、 清洁能源 、智能化 、 数字化 、 轻量化 、环保型交通装备及成套技术装备 。 ”
——《交通强国建设纲要》
l 交通强国重大国家战略需求
l “推进装备技术升级”是发展国家战
略的重要组成内容
n 土质坚硬， 挖掘困难
n 挖掘控制困难
n 生产效率低
n 设备损耗大
n 对生态环境有影响
三峡库区
疏浚作业
技术需求背景
新型绿色疏浚装备与技术

## Slide 17
硬质岩土挖掘物理模型与数值方法
硬质岩土挖掘装备设计
环保疏浚作业技术
智能疏浚决策支持系统
SPH 法切削黏土 离散单元法切削岩石
主要内容与关键技术
模块化环保绞吸船设计
挖掘装备试制与实验
智能决策支持系统
工况智能寻优

## Slide 18
研究成果推广
l 长江宜昌航道工程局、 长江武汉航道工程局
l 中交疏浚技术装备国家工程研究中心
l 中交水利水电建设有限公司
l 上海交通大学等15家企事业单位和高等院校
27.78亿元
2.16亿元
4630万元
高水平论文74篇
研究成果行业项目应用
长江航道绞吸挖泥船作业实践培养疏浚领域的创新人才团队
科学研究
行业技术交流
保障航道安全畅通人才培养社会效益
成果与应用
新增收入
新增利润
节支总额
(自2015年以来累计)
社会效益
经济效益
应用单位

## Slide 19
管控等新的需求。
u船闸联合调度规则设计及优化
u联动控制区的设计及运行组织优化
u待闸船舶运行组织与智能管控
u调度算法、运行组织算法测试与验证
u过闸船舶全域运行过程可观、可测、可控、可视
技术需求背景
三峡水运新通道建成后 ，整个三峡枢纽群将面临多船闸的联合调度、 船舶智能
2.1 通航枢纽数字孪生智能调度关键技术

## Slide 20
主要内容与关键技术
过闸船舶全域运行数字孪生技术
自演化规则引擎技术
船闸调度多目标优化技术
基于数字孪生的船闸调度运行仿真与推演技术

## Slide 21
北线船闸
南线船闸
3#船闸
2#船闸
1#船闸
中水门
下游
水域
三峡大坝 葛洲坝
两坝间
水域
上游
水域
庙河
相关技术和成果已经在三峡通航管理局、长江海事局业务系统中应用
三峡-葛洲坝联合通航调度系统
成果与应用